6781-ППМТ

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ

Проект планировки территории линейного объекта – автомобильной дороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный городе Ртищево Саратовской области с проектом межевания в его составе

Том 1  Основная часть

МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И

ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ

ПРОЕКТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ САРАТОВГРАЖДАНПРОЕКТ»

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Заказчик: Администрация Ртищевского                                             Шифр: 6781-ППМТ

муниципальногорайона

Саратовской области

Проект планировки территории линейного объекта – автодороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный в городе Ртищево Саратовской области

с проектом межевания в его составе

Том № 1

Проект планировки территории

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### Пояснительная записка

## Главный инженер института                                                     Коновалов М.С.

Заместитель директора по архитектуре                                     Шитова Н.Н.

Начальник отдела                                                                           Замский С.Я.

Главный инженер проекта                                                            Волгина Т.Ю.

Саратов 2020 г.

Состав проекта:

Том № 1  Проект планировки территории.  Основная часть

Раздел 1. Проект планировки территории. Графическая часть:

1.1 Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов и подлежащих переносу  линейных объектов.  М 1:1000

Раздел 2. Проект планировки территории Пояснительная записка.

Том № 2 Проект планировки территории.  Материалы по обоснованию

Раздел 3. Материалы по обоснованию проекта планировки территории.   Графическая часть

3.1 Схема расположения элементов планировочной структуры (территорий, занятых линейными объектами и предназначенных для размещения линейных объектов)

3.2 Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории. М 1:1000

3.3 Схема  организации улично-дорожной сети, движения транспорта и пешеходов М 1:1000

3.4 Схема границ зон с особыми условиями использования территории.

М 1:1000

3.5 Схема вертикальной планировки территории и  инженерной подготовки территории  М 1:1000

Раздел 4. Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка.

Том № 3  Проект межевания территории. Основная часть.

Раздел 5. Основная часть проекта межевания территории. Графическая часть.

5.1 Чертеж межевания территории  1 этап  М 1:1000

5.2 Чертеж межевания территории  2 этап  М 1:1000

Раздел 6. Основная часть проекта межевания территории. Пояснительная записка.

Том № 4  Проект межевания территории.  Материалы по обоснованию

Раздел 7. Материалы по обоснованию проекта межевания территории. Графическая часть.

7.1  Чертеж границ существующих земельных участков. Чертеж с отображением  местоположения существующих объектов капитального строительства М 1:1000

7.2     Чертеж границ зон с особыми условиями использования территории

М 1:1000

РАЗДЕЛ 1. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Содержание:

| 1. | Исходно-разрешительная документация. | 6 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки и проект межевания территории линейных объектов. | 6 |
| 1.2 | Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования. | 8 |
| 2. | Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика. | 9 |
| 2.1 | Сведения о размещении объекта на территории | 9 |
| 2.2 | Сведения о линиях градостроительного регулирования | 10 |
| 2.3 | Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов | 11 |
| 2.4 | Перечень линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения автодороги | 11 |
| 2.5 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории | 12 |
| 2.6 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов | 12 |
| 2.7 | Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды. | 14 |
| 2.8 | Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов (полоса отвода) | 15 |
| 2.9 | Сведения о размещении линейных объектов на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий | 15 |
| 2.10 | Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов, подлежащих переносу. | 16 |
| 3. | Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности. | 19 |

1. Исходно-разрешительная документация

1.1.Реквизиты документов, на основании и с учётом которых разработан проект планировки и проект межевания территории линейных объектов.

Проект планировки территории линейного объекта – автодороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный в городе Ртищево Саратовской области с проектом межевания в его составе выполнен на основании постановления администрации Ртищевского муниципального района Саратовской области № 520 от 15.07.2020 года.

Проект разработан с учетом законодательства Российской Федерации, документов территориального планирования и градостроительного зонирования.

Федеральные нормативные правовые акты:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 г. №190-ФЗ;

- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10 2001 г. №136-ФЗ;

- Жилищный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №188-ФЗ;

- Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ « Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации;

- Федеральный закон от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации;

- Федеральный закон от 30.03.1999 №52–ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 08.11.2007 г №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 18.06.2001 №78-ФЗ «О землеустройстве»;

- Федеральный закон от 13.07. 2015 №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

- Федеральный закон от 30.12.2015 г. №431-ФЗ «О геодезии, картографии и пространственных данных и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральной закон от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

- Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 г. №289 «О федеральной государственной информационной системе территориального планирования» (вместе с «Правилами ведения федеральной государственной информационной системы территориального планирования»);

- Постановление Правительства РФ от 31.12. 2015 г. №1532 «Об утверждении Правил предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с частями 1, 3-13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные органы), уполномоченный Правительством Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости»;

- Классификатор видов разрешенного использования земельных участков, утвержденный приказом Минэкономразвития Россия от -1.09.2014 №540 (с изменениями и дополнениями);

- СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*;

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- Другие федеральные нормативные правовые акты, в том числе вступившие в силу в период разработки проекта.

Региональные и местные нормативные правовые акты:

- Закон Саратовской области «О земле», утвержденный постановлением Правительства Саратовской области № 4-39 от 12.11.97;

- Региональные нормативы градостроительного проектирования Саратовской области, утвержденные постановлением Правительства Саратовской области от 25.12.2017 г № 679-П с изменениями;

- Закон Саратовской области от 23 декабря 2004 года №78-ЗСО «О муниципальных районах»;

- Закон Саратовской области от 29 декабря 2004 года №117-ЗСО «О муниципальных образованиях, входящих в состав Ртищевского муниципального района»;

- Решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района Саратовской области от 25.12.2008 № 11-135 «Об утверждении схемы территориального планирования Ртищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями);

- Решение Собрания депутатов Ртищевского муниципального района Саратовской области от 25.12.2008 № 11-135 «Об утверждении схемы территориального планирования Ртищевского муниципального района Саратовской области» (с изменениями);

- Иные законодательные и нормативные документы Российской Федерации и Саратовской области в части, относящейся к предмету территориального планирования, и иные необходимые санитарные нормы и правила и иные нормативные документы.

1.2. Сведения об учёте положений, содержащихся в документах территориального планирования и градостроительного зонирования.

Линейный объект – автомобильная дорога по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный является объектом местного значения.

В соответствии со сведениями, содержащимися в «Правилах землепользования и застройки муниципального образования город Ртищево», автомобильная дорога располагается в территориальной зоне общего пользования ОП. Территории общего пользования - это территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, скверы, бульвары).

2. Сведения о линейных объектах и их краткая характеристика.

2.1. Сведения о размещении объекта на территории

Линейный объект – автомобильная дорога по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный является объектом местного значения.

Проектируемая автомобильная дорога по ул. Красной в соответствии с СП 42.13330.2016 «СНиП 2.07.01.-89* Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» таблица 11.1, категорируется как магистральна улица районного значения и служит для обеспечения транспортных и пешеходных связей в пределах жилого района и выходы на другие улицы и дороги общегородского значения. Движение саморегулируемое. Возможен пропуск всех видов транспорта, в том числе общественного. Осуществляется пересечение с пересекающими ее улицами в одном уровне.

Проектируемая автодорога решает проблему круглогодичного проезда и прохода всех категорий населения и, таким образом, является важным объектом хозяйственного и особенно социального значения, обеспечивающим интеграцию населения в единую экономическую и социальную структуру города Ртищево.

Основные технико-экономические показатели объекта

| № п.п. | Наименование | Ед.изм . | Показатели |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Категория |  | Магистральна улица районного значения |
| 2 | Ширина в красных линиях | м | 20,0-25,0 |
| 3 | Ширина проезжей части | м | 6,5 |
| 4 | Количество полос движения | м | 2 |
| 5 | Количество и ширина тротуаров | шт./м | 2/2,25 |
| 6 | Тип дорожной одежды и вид покрытия |  | Усовершенственное, капитальное из асфальтобетона |

2.2. Сведения о линиях градостроительного регулирования.

Настоящим проектом предлагается установить красные линии по границам ранее отведённых земельных участков, прошедших государственный кадастровый учёт, а также с учётом фактического землепользования территории.

Ширина предлагаемых проектом красных линий по улице Красной на протяжении от железнодорожного переезда до переулка Мирный  варьируется от 20,0 м до 25,0 м:

- ширина проезжей части – 6,5 м;

- ширина в красных линиях – 20,0-25,0 м.

Каталог координат точек предлагаемых к установлению  красных линий.

| № | х | у |
| --- | --- | --- |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 | 576908.93 1351395.33 576897.50 1351415.39 576886.81 1351432.27 576888.35 1351433.28 576877.32 1351450.86 576877.83 1351451.17 576867.48 1351468.22 576866.73 1351467.73 576855.51 1351484.53 576844.51 1351502.83 576845.27 1351503.10 576833.78 1351520.42 576823.24 1351536.95 576816.75 1351547.15 576812.12 1351554.40 576798.43 1351574.72 576791.21 1351584.99 576793.40 1351586.37 576780.10 1351606.59 576768.68 1351623.96 576766.05 1351627.96 576760.27 1351636.37 576754.99 1351644.26 576742.63 1351663.62 576732.18 1351679.96 576720.34 1351697.72 576719.77 1351698.11 576708.95 1351713.55 576704.97 1351720.98 576705.98 1351721.57 576699.61 1351731.95 576697.54 1351735.50 576695.70 1351738.11 576689.68 1351748.03 576681.52 1351765.26 576671.69 1351781.61 576661.02 1351798.76 576648.99 1351818.92 576638.24 1351835.31 576618.85 1351866.33 576614.07 1351873.97 576608.21 1351882.88 576599.14 1351883.86 576638.85 1351896.37 576638.18 1351894.43 576637.20 1351882.27 576643.15 1351870.18 576649.17 1351861.12 576655.80 1351852.08 576661.87 1351841.37 576665.52 1351835.34 576670.10 1351828.03 576675.95 1351819.13 576680.16 1351811.97 576686.21 1351801.71 576696.55 1351784.15 576706.20 1351767.39 576707.53 1351767.07 576709.63 1351763.43 576708.54 1351762.55 576712.43 1351756.56 576712.35 1351756.51 576718.02 1351748.28 576728.66 1351731.64 576732.98 1351724.39 576736.27 1351719.02 576740.18 1351712.71 576749.85 1351697.03 576755.78 1351687.05 576760.16 1351680.10 576772.45 1351660.36 576796.51 1351623.73 576797.18 1351622.73 576811.05 1351602.03 576844.69 1351547.21 576866.07 1351512.51 576877.39 1351492.48 576878.82 1351489.73 576900.53 1351453.37 576910.60 1351435.58 576921.88 1351417.74 |

2.3. Перечень субъектов Российской Федерации, перечень муниципальных районов, городских округов в составе субъектов Российской Федерации, перечень поселений, населенных пунктов, внутригородских территорий городов федерального значения, на территориях которых устанавливаются зоны планируемого размещения линейных объектов

Планируемый к размещению линейный объект – автомобильная дорога по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный расположена в муниципальном образовании город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области.

2.4. Перечень линейных объектов, подлежащих переносу (переустройству) из зон планируемого размещения автодороги

Проектом не предусматривается вынос и перенос линейных объектов из зоны планируемого размещения автодороги.

2.5. Информация о необходимости осуществления мероприятий по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории

Мероприятия по защите сохраняемых ОКС (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также ОКС, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, в данном проекте не предусмотрены.

2.6. Информация о необходимости осуществления мероприятий по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов

К объектам культурного наследия относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В соответствии со ст. 30,31 Федерального Закона от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках природы и культуры), народов Российской Федерации» земельные участки, подлежащие хозяйственному освоению являются объектом историко-культурной экспертизы, которая проводится до начала землеустроительных, земляных строительных, мелиоративных, хозяйственных работ. зоны охраны недвижимых культурных и исторических ценностей, недвижимые культурные и исторические ценности прилегающей к участку изысканий необходимо проведение полевых археологических исследований.

Отношения в области организации, охраны и использования, объектов историко-культурного наследия регулируются федеральным законом №73-ФЗ от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации». В соответствии со ст.Зб Федерального Закона от 25 июня 2002 г. №73-Ф3 "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия» проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов.

Согласно п.6.4.4 РД-91.020.00-КТН-142-14 «Инженерные изыскания для строительства магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов», исследование объектов культурного наследия (объектов археологического наследия), при подтверждении потребности выполнения работ специально уполномоченным органом исполнительной власти в области государственной охраны объектов культурного наследия, проводится по дополнительному заданию заказчика специализированными организациями.В соответствии с п. 3 ст. 36 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее Закон) строительные и иные работы на земельном участке, непосредственно связанным с земельным участком в границах территории объекта культурного наследия, проводятся при наличии в проектной документации разделов об обеспечении сохранности объекта культурного наследия и иных мероприятий, указанных в данной статье.

Согласно информации, предоставленной в справке  Комитета по молодежной политике, охране культурного наследия и туризму Саратовской области № 04-06/92 от 24.09.2012 г. объекты археологического наследия на земельных участках, предназначенных для строительства автодороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный в городе Ртищево Саратовской области, отсутствуют.

2.7. Информация о необходимости осуществления мероприятий по охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне производства работ осуществляется в соответствии с действующими нормативными правовыми актами.

Охрана природной среды в период производства работ обязывает строительные организации, кроме обязательного выполнения проектных решений по сохранению почв, водоемов, фауны и флоры осуществлять ряд мероприятий, направленных на сохранение окружающей среды и нанесение ей как можно меньшего ущерба во время строительства.

Подрядчик, выполняющий строительно-монтажные работы, несет ответственность за соблюдение проектных решений, связанных с охраной окружающей среды, а также за соблюдением государственного законодательства по охране природы.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране земельных ресурсов на  период строительства:

- все подготовительные и основные строительно-монтажные работы производятся в пределах  отведенной полосы, что позволяет при соблюдении запроектированных мероприятий свести к минимуму негативные воздействия на прилегающие участки;

- применяемые строительные материалы (трубы, изоляция, ж/б изделия и т.д.) имеют сертификаты, нетоксичны и не могут оказать неблагоприятного влияния на грунт.

- заправка автомобилей и др. самоходных машин топливом и маслами должна производиться на стационарных заправочных пунктах. Заправка машин с ограниченной подвижностью производится автозаправщиками, применение открытой посуды не допускается;

- выгрузка асфальтобетонных смесей должна производиться в приемный бункер асфальтоукладчика или на приготовленное основание. Выгрузка на землю запрещается;

- строительный участок должен быть оснащен передвижными мусоросборниками для сбора строительных отходов и мусора на участке строительства и емкостями для сбора отработанных горюче-смазочных материалов. Ответственность за проведение работ по сбору строительных отходов и ГСМ возлагается на производителей работ.

- грунт земляного полотна с высоким содержанием органических веществ, подлежащий замене на минеральный, вывозится на полигон ТБО, частично используется при планировке полосы отвода автомобильной дороги.

- бытовые отходы собираются в мусорном контейнере и периодически, не реже двух раз в неделю вывозятся на полигон ТБО. Для предотвращения разноса мусора ветром контейнеры оборудуются крышками.

- установка 2-х биотуалетов для строителей;

- применение автотранспорта, строительной  техники и механизмов только в исправном состоянии, а в случае поломок -  немедленное  удаление  со стройплощадки к месту ремонта;

- по окончании строительства выполняются  работы по уборке прилегающей территории от мусора.

2.8. Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейных объектов (полоса отвода).

Площади земельных участков для постановки на кадастровый учет, на которых расположены  линейные объекты, составляют:

- для строительства  автомобильной дороги - 13 712,95 м²;

- для существующих ЛЭП – 95,33 м².

2.9. Сведения о размещении линейных объектов на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

Автодорога по ул. Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный в городе Ртищево Саратовской области  располагается вне земель лесного фонда, вне земель  сельскохозяйственного назначения и водного фонда.

2.10. Перечень координат характерных точек границ зон планируемого размещения линейных объектов.

| № | ЗУ2 S=13697,66м² |
| --- | --- |
|  | х | у |
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 1 92 93 94 95 92 96 97 98 99 96 100 101 102 103 100 104 105 106 107 104 108 109 110 111 108 112 113 114 115 112 116 117 118 119 116 120 121 122 123 120 124 125 126 127 124 128 129 130 131 128 132 133 134 135 132 136 137 138 139 136 140 141 142 143 140 144 145 146 147 144 148 149 150 151 148 152 153 154 155 152 156 157 158 159 156 160 161 162 163 160 164 165 166 167 164 168 169 170 171 168 172 173 174 175 172 176 177 178 179 176 180 181 182 183 180 184 185 186 187 184 188 189 190 191 188 192 193 194 195 192 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 204 208 209 210 211 208 212 213 214 215 212 216 217 218 219 216 220 221 222 223 220 224 225 226 227 224 228 229 230 231 228 232 233 234 235 232 236 237 238 239 236 | 576908.93 1351395.33 576897.50 1351415.39 576886.81 1351432.27 576888.35 1351433.28 576877.32 1351450.86 576877.83 1351451.17 576867.48 1351468.22 576866.73 1351467.73 576855.51 1351484.53 576844.51 1351502.83 576845.27 1351503.10 576833.78 1351520.42 576823.24 1351536.95 576816.75 1351547.15 576812.12 1351554.40 576798.43 1351574.72 576791.21 1351584.99 576793.40 1351586.37 576780.10 1351606.59 576768.68 1351623.96 576766.05 1351627.96 576760.27 1351636.37 576754.99 1351644.26 576742.63 1351663.62 576732.18 1351679.96 576720.34 1351697.72 576719.77 1351698.11 576708.95 1351713.55 576704.97 1351720.98 576705.98 1351721.57 576699.61 1351731.95 576697.54 1351735.50 576695.70 1351738.11 576689.68 1351748.03 576681.52 1351765.26 576671.69 1351781.61 576661.02 1351798.76 576648.99 1351818.92 576638.24 1351835.31 576618.85 1351866.33 576614.07 1351873.97 576608.21 1351882.88 576607.85 1351883.42 576614.17 1351882.69 576610.28 1351890.04 576605.24 1351887.39 576603.26 1351890.40 576635.46 1351903.35 576638.85 1351896.37 576638.18 1351894.43 576637.20 1351882.27 576643.15 1351870.18 576649.17 1351861.12 576655.80 1351852.08 576661.87 1351841.37 576665.52 1351835.34 576670.10 1351828.03 576675.95 1351819.13 576680.16 1351811.97 576686.21 1351801.71 576696.55 1351784.15 576706.20 1351767.39 576707.53 1351767.07 576709.63 1351763.43 576708.54 1351762.55 576712.43 1351756.56 576712.35 1351756.51 576718.02 1351748.28 576728.66 1351731.64 576732.98 1351724.39 576736.27 1351719.02 576740.18 1351712.71 576749.85 1351697.03 576755.78 1351687.05 576760.16 1351680.10 576772.45 1351660.36 576796.51 1351623.73 576799.10 1351623.93 576810.42 1351605.77 576812.42 1351602.94 576811.05 1351602.03 576844.69 1351547.21 576866.07 1351512.51 576877.39 1351492.48 576878.82 1351489.73 576900.53 1351453.37 576910.60 1351435.58 576921.88 1351417.74 576933.34 1351399.31 576929.51 1351391.97 576922.24 1351383.48 576908.93 1351395.33 576902.92 1351445.09 576904.62 1351446.16 576903.56 1351447.85 576901.86 1351446.79 576902.92 1351445.09 576882.95 1351478.90 576884.65 1351479.97 576883.59 1351481.67 576881.89 1351480.60 576882.95 1351478.90 576865.07 1351508.83 576866.77 1351509.89 576865.71 1351511.59 576864.01 1351510.53 576865.07 1351508.83 576845.82 1351539.53 576847.52 1351540.59 576846.46 1351542.29 576844.76 1351541.23 576845.82 1351539.53 576824.42 1351573.12 576826.11 1351574.18 576825.05 1351575.88 576823.35 1351574.81 576824.42 1351573.12 576814.62 1351584.01 576816.31 1351585.07 576815.25 1351586.77 576813.55 1351585.70 576814.62 1351584.01 576810.22 1351596.23 576811.91 1351597.29 576810.85 1351598.99 576809.15 1351597.92 576810.22 1351596.23 576794.35 1351620.49 576796.04 1351621.55 576794.98 1351623.25 576793.28 1351622.18 576794.35 1351620.49 576781.36 1351641.87 576783.05 1351642.93 576781.99 1351644.63 576780.29 1351643.56 576781.36 1351641.87 576761.39 1351674.34 576763.09 1351675.40 576762.02 1351677.09 576760.33 1351676.04 576761.39 1351674.34 576740.65 1351708.14 576742.34 1351709.20 576741.28 1351710.89 576739.59 1351709.84 576740.65 1351708.14 576668.62 1351824.99 576670.31 1351826.05 576669.25 1351827.74 576667.56 1351826.68 576668.62 1351824.99 576653.41 1351851.72 576655.11 1351852.78 576654.05 1351854.47 576652.35 1351853.41 576653.41 1351851.72 576638.32 1351875.50 576640.05 1351876.49 576637.43 1351881.34 576635.70 1351880.35 576638.32 1351875.50 576621.64 1351861.87 576623.33 1351862.93 576620.05 1351868.16 576618.35 1351867.10 576621.64 1351861.87 576639.62 1351833.21 576641.31 1351834.27 576640.25 1351835.97 576638.56 1351834.91 576639.62 1351833.21 576688.19 1351751.28 576689.99 1351752.16 576689.10 1351753.96 576687.31 1351753.07 576688.19 1351751.28 576700.69 1351730.74 576702.39 1351731.80 576701.33 1351733.49 576699.63 1351732.44 576700.69 1351730.74 576722.04 1351696.59 576723.74 1351697.65 576722.67 1351699.35 576720.98 1351698.29 576722.04 1351696.59 576743.01 1351663.02 576744.71 1351664.08 576743.64 1351665.78 576741.95 1351664.71 576743.01 1351663.02 576809.94 1351602.69 576808.67 1351605.12 576803.88 1351602.63 576805.15 1351600.19 576809.94 1351602.69 576811.26 1351565.96 576812.95 1351567.02 576811.89 1351568.72 576810.20 1351567.66 576811.26 1351565.96 576829.33 1351536.93 576831.03 1351538.00 576829.97 1351539.69 576828.27 1351538.63 576829.33 1351536.93 576850.62 1351503.01 576852.31 1351504.07 576851.25 1351505.76 576849.56 1351504.70 576850.62 1351503.01 576867.99 1351474.36 576869.68 1351475.42 576868.62 1351477.12 576866.92 1351476.05 576867.99 1351474.36 576889.72 1351439.43 576891.41 1351440.49 576890.35 1351442.19 576888.65 1351441.12 576889.72 1351439.43 576910.15 1351412.04 576904.62 1351420.26 576899.34 1351415.54 576910.15 1351412.04 576614.17 1351882.69 576610.28 1351890.04 576599.52 1351884.38 576614.17 1351882.69 576788.98 1351601.78 576790.67 1351602.84 576789.61 1351604.54 576787.91 1351603.47 576788.98 1351601.78 576765.90 1351638.07 576767.59 1351639.13 576766.53 1351640.83 576764.83 1351639.76 576765.90 1351638.07 576747.81 1351667.00 576749.51 1351668.06 576748.45 1351669.75 576746.75 1351668.69 576747.81 1351667.00 576726.87 1351700.19 576728.57 1351701.25 576727.51 1351702.95 576725.81 1351701.89 576726.87 1351700.19 576706.18 1351733.50 576707.87 1351734.56 576706.81 1351736.26 576705.12 1351735.20 576706.18 1351733.50 576686.58 1351767.22 576688.27 1351768.28 576687.21 1351769.98 576685.51 1351768.91 576686.58 1351767.22 576666.18 1351797.07 576667.87 1351798.13 576666.81 1351799.83 576665.11 1351798.76 576666.18 1351797.07 576647.88 1351825.54 576649.57 1351826.60 576648.51 1351828.30 576646.81 1351827.23 576647.88 1351825.54 576629.64 1351853.91 576631.33 1351854.97 576630.27 1351856.67 576628.57 1351855.60 576629.64 1351853.91 |

3. Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности.

Проект планировки территории линейного объекта – автодороги по ул.Красной на участке от железнодорожного переезда до переулка Мирный в городе Ртищево Саратовской с проектом межевания в его составе разработан в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов, с учётом границ территорий объектов культурного наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий.

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ.

ГРАФИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

# Text boxes

Том 2

Саратов 2020