Приложение

к постановлению администрации

Ртищевского муниципального района

от 18 февраля 2015 года №370

Схемы

водоснабжения  и водоотведения

муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области

2015 г.

Содержание

Введение……………………………………………………………………………………...3

I.	Паспорт схем   водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области………...…4

II.	 Технико - экономическое состояние централизованных систем водоснабжения и водоотведения……………………………….	5

III.	Направления развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения………………………………………………………………………   …….10

IV.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ…………………………………………….…………   …..12

4.1. Баланс потребления  питьевой воды………………………………………………..13

4.2. Предложения по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения…………………………………………………..………………..14

4.3. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения ……………………….................16

4.4. Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию  объектов централизованных систем водоснабжения ………………………………….16

4.5. Целевые показатели  централизованных систем водоснабжения и ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы………………………………………...17

V.      СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ…………………………………………………………..17

5.1. Существующее положение в сфере водоотведения………………………………..18

5.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения…………………………………....19

5.3. Оценка воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду……………….20

5.4. Прогноз объема стоков на расчетный период……………………………………...20

5.5. Предложения по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения…………………………………………………………………….21

5.6. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения……………………………………21

5.7. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию  объектов централизованных системы  водоотведения…………………………………22

5.8. Целевые показатели  централизованных систем водоснабжения и ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы………………….……………………..23

ВВЕДЕНИЕ

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области на период до 2025 года разработаны на основании следующих документов:

- Федерального закона от 07.12.2011г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (в ред. от 23.07.2013 № 244-ФЗ, вступ. в силу с 04.08.2013),

- Водного кодекса Российской Федерации, а так же в соответствии с Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года и Генеральным планом муниципального образования города Ртищево Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Схемы водоснабжения и водоотведения разрабатываются в соответствии с документами территориального планирования г.Ртищево.

Схемы включают первоочередные мероприятия по созданию и развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей в г.Ртищево Саратовской области.

Мероприятия охватывают:

объекты системы водоснабжения – водозаборы (подземные), станции водоподготовки, насосные станции, магистральные сети водопровода;

объекты системы коммунальной инфраструктуры в системе водоотведения:

– магистральные сети водоотведения,

- канализационные сети;

- канализационные очистные сооружения.

В условиях недостатка собственных средств на проведение работ по модернизации

существующих сетей и сооружений, строительству новых объектов систем водоснабжения и водоотведения, затраты на реализацию мероприятий схемы планируется финансировать за счет денежных средств потребителей путем установления тарифов на подключение к системам водоснабжения.

Кроме этого, схемы предусматривают повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создания условий для привлечения средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Схемы включают:

– паспорт схем;

– пояснительную записку с кратким описанием существующих систем водоснабжения и водоотведения города Ртищево и анализом существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схем, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схем;

– перечень мероприятий по реализации схем водоснабжения и водоотведения, срок реализации схем и ее этапы;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные финансовые показатели схем.

I.	ПАСПОРТ СХЕМ

Наименование

Схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город Ртищево Ртищевского  муниципального района  Саратовской области на период до 2025 года.

Инициатор проекта (муниципальный заказчик)

Администрация Ртищевского муниципального района Саратовской области.

Местонахождение проекта

Россия, Саратовская область, Ртищевский район, город Ртищево.

Нормативно-правовая база для разработки схемы

-Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»

-Федеральный закон от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования

тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Водный кодекс Российской Федерации.

- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации № 635/11 СП (Свод правил) от 29 декабря 2011 года № 13330 2012;

- СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (Официальное

издание), М.: ГУП ЦПП, 2003. Дата редакции: 01.01.2003;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 6 мая

2011 года № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Правила разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 5 сентября 2013 года.

Цели схем:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего и нового строительства жилищного комплекса, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2023 года;

- увеличение объемов производства коммунальной продукции (оказание услуг) по водоснабжению и водоотведению при повышении качества и сохранении приемлемости действующей ценовой политики;

– улучшение работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям.

- повышение качества очистки сточных вод на очистных сооружениях;

– обеспечение надежного централизованного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Способ достижения цели:

– реконструкция существующих водозаборных узлов;

- строительство новых водозаборных узлов с установками водоподготовки;

- модернизация объектов инженерной инфраструктуры путем внедрения ресурсо- и  энергосберегающих технологий;

- установка приборов учета;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра;

– реконструкция существующих сетей и канализационных очистных сооружений;

- строительство централизованной сети водоотведения и планируемыми канализационными очистными сооружениями;

– обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов недвижимости к системам водоотведения с гарантированным объемом заявленных мощностей в конкретной точке на существующем трубопроводе необходимого диаметра.

Сроки и этапы реализации схем

Схемы будут реализованы в период с 2015 по 2025 годы. В проекте выделяются 3 этапа, на каждом из которых планируется реконструкция и строительство новых производственных мощностей коммунальной инфраструктуры:

Первый этап строительства- 2015 год:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

Второй этап строительства- 2016 год:

- реконструкция канализационных очистных сооружений;

Третий этап строительства -  2017:

- реконструкция канализационных очистных сооружений.

Финансовые ресурсы, необходимые для реализации схем

Общий объем финансирования развития схем водоснабжения и водоотведения в 2015-2017 годах составляет 14,3 млн. руб.

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

II.	Технико - экономическое состояние централизованных систем водоснабжения

Муниципальное образование город Ртищево входит в состав Саратовской области РФ как самостоятельная административно-территориальная единица. Муниципальное образование город Ртищево наделено статусом городского поселения, с административным центром – город Ртищево Законом Саратовской области от 29.12.2004 № 1117-ЗСО «О муниципальных образованиях,  входящих в состав Ртищевского муниципального района».

Таблица 1.1

МО г. Ртищево в структуре Приволжского федерального округа

(Федеральная служба государственной статистики. 2010)

| Наименование | Население | Территория, тыс. км2 |
| --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % |  |
| Приволжский федеральный округ, всего | 30109,4 | 100,0 | 1037 |
| - городское население | 21164,3 | 70,3 |  |
| - сельское население | 8945,1 | 29,7 |  |
| Саратовская область, всего | 2564,8 | 8,5 | 101,2 |
| - городское население | 1904,0 | 6,3 |  |
| - сельское население | 660,8 | 2,2 |  |
| Ртищевский район, всего | 58,7 | 0,19 | 2,3 |
| МО г. Ртищево, всего | 41,3 | 0,14 | 0,03 |

Муниципальное образование г. Ртищево расположено в междуречье левых притоков р. Хопер – рек Ольшанка и Изнаир, в правобережье Саратовской области.

Ртищево – город областного подчинения, центр одноименного района в 205 км к северо-западу от Саратова, железнодорожных узел линий Саратов- Москва и Пенза - Поворино.

Площадь муниципального образования город Ртищево (современное состояние) составляет 3295 га. Население насчитывает 41 тыс. человек на 2012 год.

Краткая характеристика природных условий

Геологическое строение

Территория муниципальное образование город Ртищево располагается в юго-восточной части Восточно-Европейской тектонической платформы, имеющей двухэтажное строение. Нижний этаж представляет собой кристаллический фундамент архейского возраста, верхний — т.н. осадочный чехол, сложен комплексом пород от палеозойского до четвертичного возраста. В тектоническом строении территория представлена преимущественно отрицательными структурными элементами — Рязано-Саратовским прогибом, разделяющим Воронежский и Токмовский своды.

Кристаллический фундамент в муниципальном образовании г. Ртищево большей частью находится на глубине от 1000 до 2000 м. Он слагается метаморфическими породами, среди которых наиболее развиты полнокристаллические гнейсы мелко– и среднезернистой структуры. Возраст этих пород — архейско-протерозойский. Кристаллический фундамент подвергался интенсивной длительной денудации. Он разбит на отдельные блоки разной формы и размеров, которые в своем развитии подверглись подвижкам различных скоростей и направлений, что обусловило значительные неровности его современной поверхности.

Осадочные отложения, перекрывающие кристаллический фундамент, представлены отложениями преимущественно палеозойско-мезозойской групп, а также палеогеновой и четвертичной системы кайнозойской группы.

Наиболее древними отложениями являются песчаники, известняки и глины девонской системы. Их мощность колеблется от 200 до 400 м. Каменноугольные отложения залегают согласно девонским и представлены различными отделами и ярусами. Ярусы сложены серыми доломитизированнными, плотными, глинистыми известняками мощностью до 150 м, чередующимися слоями глин, алевролитов, песчаников, известняков и доломитов общей мощностью 200-300 м.

Мезозойская группа на территории муниципального образования город Ртищево представлена отложениями юрской и меловой систем. Горные породы юрских отложений представлены песчаниками и глинами мощностью до 100 м, а также серыми алевритистыми, тонкослоистыми глинами с большим количеством остатков аммонитов. Мощность отложений достигает 55-60 м.

Широко распространены на территории муниципального образования город Ртищево отложения меловой системы, которые представлены песчанистыми, глинистыми и песчано-глинистыми отложениями, мощностью от 50 до 75 м.

Нижнюю толщу меловых отложений слагают плотные темно-серые глины альбского яруса мощностью до 100 м. Выше по разрезу залегают пески и песчаники сеноманского яруса. Пески мелкозернистые, серые и жёлто-серые. Песчаники рыхлые и крепкие залегают в виде резких прослоев. Общая мощность сеноманских отложений 25-40 м. Отложения сеномана перекрыты глинисто-опоковой толщей сантонского яруса, мощностью 40-50 м. Глины темно-серые, плотные занимают господствующее положение. В виде прослоев отмечаются кремнистовидные опоки.

Верхняя часть разреза меловых отложений сложена породами кампанского яруса и представлена песками желтыми и зеленовато-серыми, тонкозернистыми с подчиненными прослоями рыхлых и крепких песчаников. Общая мощность пород кампанского яруса 20-40 м.

Отложения верхнего отдела меловой системы сложены песками мощностью до 60 м, белым писчим мелом и песчанистым мелом мощностью до 20 м, опоками и серыми кремнистыми глинами мощностью 20-30 м, чередующимися глинами, мергелями и песчаниками мощностью до 5 м.

Из четвертичных отложений наиболее распространены мощные коричнево-бурые суглинки и пески, общая мощность которых изменяется от 10 до 20 м, достигая максимума на водоразделах.

Аллювиальные и делювиальные образования, распространенные по склонам долин рек, оврагов, балок представлены глинистыми песками с гравием и галечником в основании.

Особенностью геологического строения муниципального образования город Ртищево является широкое развитие ледниковых отложений, которые связаны с Днепровским оледенением Русской равнины и представлены ледниковыми (моренные глины и суглинки с валунами, состоящими из красных гранитов, красных и розовых песчаников и гранитогнейсов), водно-ледниковыми (глины и суглинки) отложениями и прикрыта покровными суглинками.

Лёгкие (супесчаные и песчаные) отложения встречаются по долинам рек, но их общая площадь незначительна.

Климат

Климат муниципального образования город Ртищево, учитывая его расположение на территории Саратовской области, умеренно континентальный. Равнинный рельеф способствует проникновению на территорию различных воздушных масс. Зимой сюда приходит холодный, сухой, континентальный воздух сибирского антициклона и усиливает суровость климата.

Летом наблюдается приток воздушных масс с Атлантического океана. В течение всего года не исключается возможность проникновения арктического воздуха с севера. Зимой он еще более усиливает мороз, летом приносит прохладу, а весной и ранней осенью — заморозки.

С Атлантического океана и Средиземного моря приходят циклоны. Чаще они бывают зимой, поэтому погода в этот сезон более изменчива. Летом могут вторгаться сухие горячие массы воздуха из Казахстана, и тогда устанавливается жаркая, сухая погода, достигающая +40°С.

Самая низкая температура за последние 100 лет опускалась до –43°С, но крайние значения температуры воздуха наблюдаются редко (вероятность менее 10%). Среднегодовая температура составляет +4,4°С.

Вегетационный период продолжается 180-184 дня. Сумма активных температур 2400-2500°С. Средняя продолжительность безморозного периода 145-155 дней, число дней со снежным покровом — 130-135.

Территория муниципального образования город Ртищево расположена в зоне значительного увлажнения. Гидротермический коэффициент равен 1.

Среднегодовое количество осадков составляет свыше 550 мм, в том числе за теплый период 225-325 мм. Осадки теплого периода часто бывают ливневого характера со среднесуточной суммой осадков 30-35 мм. В результате таких ливней происходит углубление и paсширение оврагов.

Основным источником накопления влаги в почве являются осадки, выпадающие в холодное время года в виде снега.

Характерной чертой климата являются засухи, причиной которых служит преобладание на юге Европейской части России повышенного давления и возникновения юго-восточных суховеев. В среднем за год в пределах муниципального образования насчитывается до 12-13 дней с суховеями преимущественно слабой интенсивности.

За год бывает до 20 дней с сильными ветрами (со скоростью 15 м/с и более). Среднее число штилей за год составляет около 30-40 дней.

Снежный покров устойчив в течение 124-135 дней. Мощность снежного покрова 20-35 см. Средняя максимальная высота снежного покрова достигает 63 см. Незначительная высота снежного, покрова и неравномерность его распространения способствует глубокому промерзанию почвы до 99 см. По площади глубина промерзания изменчива и зависит от климатических факторов, местных условий, рельефа, растительности и механического состава грунтов.

Промерзание почвы имеет определенное гидрогеологическое значение, так, как мерзлый слой весной играет роль водоупора, задерживает инфильтрацию талых снеговых вод и увеличивает относительное значение поверхностного стока.

Средний многолетний весенний сток составляет 50-70 мм, в том числе с зяби — 15-18 мм, с залежей и озимых — 70-90 мм.

В целом рассматриваемая территория по климатическим условиям не имеет планировочных ограничений и благоприятна для гражданского строительства.

Сумма активных вегетационных температур (2400-2500°С) и количество осадков более 500 мм позволяет получать хорошие урожаи зерновых, технических, кормовых культур и овощей.

Недостатком местного климата являются неблагоприятные метеорологические явления, такие как зимние оттепели, метели, гололед, продолжительные туманы, что отрицательно сказывается на урожайности возделываемых сельскохозяйственных культур и позволяет относить территорию муниципального образования г. Ртищево к районам рискованного земледелия.

Поверхностные и подземные воды

Поверхностные воды

В пределах муниципального образования город Ртищево протекает несколько малых рек, наиболее крупные из которых являются Ольшанка и Изнаир.

Территории муниципального образования находится в бассейне р. Хопёр, главного водного объекта Ртищевского района и являющейся вторым по величине притоком р. Дон. Основные притоки Хопра — Ольшанка и Изнаир.

Река Изнаир может служить источником водоснабжения, как для хозяйственно-бытовых, так и для промышленных и сельскохозяйственных нужд.

Малые реки - Изнаир, Ольшанка, протекая по равнине, имеют спокойное течение, извилистые русла, перекаты, чередующиеся с плесами. Скорость течения изменяется по сезонам года. Наибольшей она бывает весной, когда реки становятся более полноводными, наименьшей — летом и зимой.

Режим рек, отражающей особенности умеренно-континентального климата имеет преимущественно снеговое питание, меньшую долю составляет дождевое и грунтовое. Весной в долины поступает много талой снеговой воды и начинается половодье, реки широко разливаются и затопляют пойму. Весенний подъем воды в реках продолжается в среднем 12-15 дней. Половодье длиться 25 дней. Во время весеннего половодья сток рек составляет в среднем 80-85%. Летняя межень начинается в начале мая и обычно устойчива.

Летом атмосферные осадки испаряются или впитываются в почву, поэтому питание происходит в основном за счет грунтовых вод, небольшие речки мелеют, превращаясь, порой, в цепочку озер. Подъем воды в реках колеблется по годам и зависит от количества выпавшего снега и от характера весны: при малоснежной и затяжной половодье не особенно большое, а при дружной бывает значительным. Зимой реки замерзают, ледостав обычно наступает в конце ноября — начале декабря, а заканчивается в начале апреля. Продолжительность его 3-4 месяца.

Общими чертами для долин рек Хоперского бассейна являются асимметрия их склонов, извилистость русла, а также обращенность крутых склонов на восток, пологих — на запад.

Речной сток малых рек дренирующих территорию муниципального образования поддерживается, главным образом, за счет подземного стока водоносных горизонтов, которые питают многочисленные родники по склонам и дну речных долин и по оврагам.

Малые реки играют большую роль у населения, являясь источником водоснабжения, широко используются для водопоя скота, полива садов, огородов и как места отдыха. Вода малых рек может использоваться в сельскохозяйственном производстве и в бытовых целях.

В целом вся территория муниципального образования г. Ртищево хорошо обеспечена гидроресурсами.

Гидрогеологические условия

По гидрогеологическому районированию, территория муниципального образования г. Ртищево принадлежит Сурско-Хопёрскому артезианскому бассейну. На территории этого района почти всюду до глубины 10-20 м залегают безводные валунные суглинки и глины среднечетвертичного возраста. Только местами они заключают в себе слабый водоносный горизонт — грунтовые воды, изредка используемые посредством шахтных колодцев. Первый от поверхности водоносный горизонт приурочен к пескам и песчаникам кампанского яруса. В долинах рек и крупных балок он дренирован, образуя иногда, родники с дебитом от 30 до 100 м3/сут., На водоразделах кампанский водоносный горизонт залегает на глубине от 15 до 80 м. Мощность водоносной толщи 20-40 м. Воды кампанского горизонта пресные, с минерализацией до 1 г/л.

К пескам сеноманского яруса, залегающим на глубине 80-100 м, приурочен напорный водоносный горизонт (напор достигает 50-60 м). Мощность водоносного горизонта 25-40 м. Статический уровень устанавливается на глубинах 18-20 м от поверхности земли. Воды пресные с минерализацией до 1 г/л. По химическому составу — гидрокарбонатно-кальцевые, умеренно жесткие, с плотным остатком 600-800 мг/л.

Из выше приведенной гидрогеологической характеристики следует, что  муниципальное образование город Ртищево характеризуется благоприятными гидрогеологическими условиями.

III.	Направления развития централизованных систем водоснабжения

Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения и водоотведения

Схемы водоснабжения и водоотведения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, санитарной и экологической безопасности.

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

Цели и задачи   схем водоснабжения и водоотведения:

·	определение долгосрочной перспективы развития системы водоснабжения и водоотведения, обеспечения надежного водоснабжения и водоотведения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем водоснабжения и водоотведения и внедрения энергосберегающих технологий;

·	определение возможности подключения к сетям водоснабжения и водоотведения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

·	повышение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями;

·	минимизация затрат на водоснабжение и водоотведение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

·	обеспечение жителей сельского поселения водоснабжением и водоотведением;

·	 строительство и (или) реконструкция объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере водоснабжения и водоотведения  сельского поселения;

·	улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

а) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

б)   определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, гарантирующей организации;

в) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

г) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселения;

д) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

ж) согласование инвестиционных программ;

з) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

и) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

к) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах своих полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

IV.	СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения, сооружений и сетей приняты согласно СНиП 2.04.02-84*.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зоны санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляют 30м. Границы второго пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения устанавливают расчетным путем.

Населенный пункт город Ртищево имеет две не зависимые централизованные системы водоснабжения. Подача воды к потребителю осуществляется по кольцевой сети.

Распределительные сети находятся частично в удовлетворительном, - частично в не удовлетворительном состоянии. Материал труб – чугун, сталь, асбестоцемент, керамика, полиэтилен. Процент износа составляет 25-100%. На распределительных сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных ж/б элементов для установки запорной арматуры. 	На распределительных сетях населенного пункта имеются пожарные гидранты -  119 шт., водоразборные колонки – 249 шт. Общая протяженность магистральных и распределительных водопроводных сетей  составляет  110 км.	Водоснабжение г. Ртищево осуществляется за счет подземного водозабора из 13 скважин, расположенных в виде линейного ряда. Производительность поверхностного водозабора 14000 м3/сут. Количество жителей обеспеченных централизованным водоснабжением составляет 92%. Общая протяженность магистральных сетей водоснабжения, составляет 114,0 км, в том числе водопроводных труб: сталь-33,5;полиэтилен -15 км 4 асбестоцемент-20 км; чугун -35,5 км.

Качество питьевой воды соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01.

Подземный водозабор города Ртищево, производительностью до 14,0 м3/сут, из тринадцати скважин, расположенных в виде линейного ряда,  эксплуатирующий барремский водоносный горизонт нижнемеловых отложений. Представлен песками зеленовато-серыми, мелкозернистыми, с прослоями крепких песчаников, мощность СКВ.№№15/05, 20/05,6,7-43м; в СКВ.№№ 1,3,5,8,12,13,14,15,16-42м; -водоносный горизонт: напорный (величина напора): в СКВ.№ 1,15/05, 20/05-259м; в СКВ.№3 -257м; в СКВ. №5,6,7 262 м; в СКВ. №8 -258м; в СКВ.№12 -235м; в  СКВ. №13- 215м; в СКВ. №14 -203м; в СКВ.№15 -186м; в СКВ.№6 -177м.

Скважины оборудованы электропогружными насосами ЭЦВ 8-40-180. Зоны санитарной охраны водозаборов, в целях санитарно-эпидемиологической надежности, должны быть предусмотрены в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84 и СанПиН 2.1.41110-02, в размере 30 метров.  Насосная станция второго подъема предназначена для подачи очищенной воды из резервуаров чистой воды (2 х 3000 м3) в город.

Насосная станция оборудована агрегатами:

·	300 Д – 90 – 1 шт.

·	Д 800 – 57 – 3 шт.

Управление насосными агрегатами происходит с помощью частотных преобразователей.

Водопроводные очистные сооружения города Ртищево, введены в эксплуатацию в 1987 году, находятся на балансе ГУП «Водоканал» дочернее предприятие ГУП «Саратовоблводоканал».

Проектная производительность комплекса составляет 19 000 м3/сутки

4.1.	Баланс потребления  питьевой воды

Расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию составляет 18,7 тыс.мі/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 14,7 тыс.мі/сут., на нужды промышленности составляет 2,95 тыс.мі/сут.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию приводится в таблице № 4.1.1.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию.

Таблица № 4.1.1.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на сущ. период 2012г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Ртищево | чел. | 40961 | 300 *, при К=1,2 | 14745960 |
| На полив | чел. | 5554 | 80** | 444320 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 25 л/с за 3часа*** | 540000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 2949192 |
| итого: | - | - | - | 18679472 |

4.2.  Предложения по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

На основании проведенного анализа и сделанных выводов современного состояние водоснабжения муниципального образования город Ртищево предлагается:

расчетный срок ( 2024г.)

Источники водоснабжения

1.	Водоснабжение муниципального образования город Ртищево осуществить от одного источника скважин с устройством групп головных сооружений в состав которых входят: 1) скважины, 2) водоочистные сооружения, 3) резервуары чистой воды, 4) насосная станция 2-го подъема, 5) водоводы.

2.	Провести технический осмотр действующих скважин, в случае  заключения о не целесообразности использования их в качестве источника водоснабжения скважины  затампонировать.

3.	Провести гидрогеологические изыскания, с целью определения места расположения планируемых скважин. Осуществить строительство скважин и сооружений водозабора.

4.	Для скважин предусмотреть использование  резервных источников электропитания.

5.	Скважины  оборудовать в соответствие с требованием ВСН ВК4-90 (п.2.2.2.).

Системы водоснабжения

6.	Произвести диагностику и реконструкцию существующих водопроводных сетей и оборудования с заменой изношенных участков и оборудования.

7.	Осуществить прокладку водопроводных сетей  в существующей и планируемой застройках. Предусмотреть на водопроводных сетях, размещение колодцев из сборных ж/б элементов для установки: пожарных гидрантов, запорной арматуры.

8.	Для обеспечения бесперебойной подачи воды каждому потребителю распределительные сети закольцевать.

Водопроводные сооружения

9.	В городе Ртищево провести диагностику и реконструкцию существующих насосных станций 2-го подъема и резервуаров питьевой воды с емкостями, которые должны быть определены из условия хранения в них:

а)	противопожарных запасов воды в течение 3х часов;

б)	аварийного, на случай ремонтных работ, в течении 10 часов от среднечасового с коэффициентом 0,7;

в)	регулирующего в объеме 10% от ;

г)	расхода воды на хозяйственные нужды во время пожара;

Противопожарное водоснабжение

10.	На территории города Ртищево в качестве источника наружного противопожарного водоснабжения использовать наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами.

11.	Противопожарный водопровод объединить с хозяйственно-питьевым водопроводом.

12.	Расход воды на наружное пожаротушение из водопроводной сети использовать в соответствии Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ  (см. таблицы 7 и 8 приложения к настоящему Федеральному закону).

13.	Обеспечить минимальный свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления при пожаротушении не менее 10 метров.

14.	Предусмотреть установку пожарных гидрантов вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 метра от края проезжей части, но не менее 5 метров от стен зданий (N 123-ФЗ  Гл. 15, Ст. 68, п.16).

Расчетные расходы воды

Общее водопотребление хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2025г.) составляет 23,3 тыс.мі/сут., в том числе на  хозяйственно-питьевые нужды составляет 18 тыс.мі/сут., на нужды промышленности составляет 3,60 тыс.мі/сут.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2032г.) приводится в таблице № 4.2.1.

Расчет водопотребления  хозяйственно-питьевой воды населением муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2025г.).

Таблица № 4.2.1.

| Наименование | Ед. изм. | Количество на планир. период 2025г. | Нормы водопотребления на одного человека, л/сут. | Общее водопотреб- ление, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| город Ртищево | чел. | 50000 | 300 *, при К=1,2 | 18000000 |
| На полив | чел. | 14593 | 80** | 1167440 |
| На пожаротушение | 1 пожар | 2 | 25 л/с за 3часа*** | 540000 |
| На нужды промышленности | л/сут | 20%**** | при К=1,2 | 3600000 |
| итого: | - | - | - | 23307440 |

Характеристика реконструируемых и вновь создаваемых объектов водоснабжения в городе Ртищево на срок до 2025 года

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| -реконструкция канализационных очистных сооружений. | г.Ртищево | 2015-2017 г.г. | 14,3 |

4.3.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

При производстве строительно-монтажных работ предусматривается осуществления ряда мероприятий  по охране окружающей среды. Выполнение работ на отведенной полосе должно вестись с соблюдением частоты территории. Санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором стоков в непроницаемые емкости с регулярной их очисткой. Работа строительных машин  должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и уровень шума.

Растительный грунт подлежит срезке и хранению в соответствии с требованиями норм и правил. Смешивание растительного грунта с подстилающим минеральным грунтом запрещено.

На поверхности отвала растительного грунта, подлежащего длительному хранению, следует произвести посев трав. Запрещается использовать плодородный слой почвы для устройства перемычек, подсыпок и других постоянных и временных земляных сооружений.

Производство земляных работ вести в строго отведенных границах. Отвал грунта устраивать только в пределах отведенной территории.

Заправка двигателя внутреннего сгорания машин на площадке должна производиться с соблюдением мер предосторожности. Запрещается слив отработанных масел на землю, а также проведение профилактического ремонта машин непосредственно на строительной площадке.

4.4.	Оценка объемов капитальных вложений в строительство и реконструкцию  объектов централизованных систем водоснабжения

Финансирование мероприятий планируется проводить за счет получаемой прибыли муниципального предприятия коммунального хозяйства от продажи воды и оказания услуг по приему сточных вод, в части установления надбавки к ценам (тарифам) для потребителей, платы за подключение к инженерным системам водоснабжения и водоотведения, а также и за счет средств внебюджетных источников.

Общий объем финансирования развития схемы водоснабжения в 2015-2027 годах составляет 14,3 млн. руб., в том числе:

По поэтапному распределению финансовых средств на осуществление мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной  системы водоснабжения потребуется:

4.5.	Целевые показатели  централизованных систем водоснабжения и

ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

1. Создание современной коммунальной инфраструктуры сельских населенных пунктов.

2. Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

3. Улучшение качества питьевой воды.

4. Бесперебойная подача воды населению.

5. Создание благоприятных условий для привлечения средств внебюджетных источников (в том числе средств частных инвесторов, кредитных средств и личных, средств граждан) с целью финансирования проектов модернизации и строительства  объектов водоснабжения.

6. Обеспечение сетями водоснабжения земельных участков, определенных для вновь строящегося жилищного фонда и объектов производственного, рекреационного и социально-культурного назначения.

7. Увеличение мощности систем водоснабжения.

V.	СХЕМА ВОДООТВЕДЕНИЯ

На территории муниципального образования город Ртищево имеются системы самотечных и напорных канализационных труб (износ составляет – 100%). По ним хозяйственно-бытовые, производственные стоки транспортируются и сливаются на канализационные очистные сооружения расположенные в западной части города. После очистки отвод стоков осуществляется по самотечному коллектору в р.Ольшанка

У населения города имеются выгребные ямы. Хозяйственно-бытовые стоки сливаются в них для накопления и хранения и откачиваются по мере заполнения с помощью ассенизационных машин,  затем вывозятся на канализационные очистные сооружения города.

Выгребные ямы  состоят из герметичной емкости,  материал - оштукатуренный кирпич,  коммунальные службы периодично  откачивают  хозяйственно-бытовые  стоки, места расположения  выгребных ям определено из условия рельефа, заполнение грунтовой и атмосферной водой не происходит, к выгребу каждого дома обеспечен подъезд ассенизационной машины.

Протяженность канализационных сетей составляет – 38,9 км.

Канализационные насосные станции

На территории города Ртищево имеются действующие канализационные насосные станции: 1) насосы СМ-125-80-2шт., 2) насос СД450/22, 3) насосы ФГ144/10,5-2шт., 4) насос СД750/22, 5) насос СД450/22, 6) насос СМ100/65-315/4, 7) насосы СМ100/65-200/25-2шт., 8) насос 3Ф12 97/32.

Канализационные очистные сооружения

На территории города Ртищево имеются канализационные очистные сооружения, в состав которых входят: 1) хлораторная, 2) контактный осветлитель, 3) иловые площадки – 2шт., 4) биологический пруд.

Производительность составляет – 10 тыс.м3/сут., год ввода – 1967г.

5.1.	Существующее положение в сфере водоотведения

Очистные сооружения, комплекс инженерных сооружений в системе канализации населённого места или промышленного предприятия, предназначенный для очистки сточных вод от содержащихся в них загрязнений. Целью очистки  является подготовка сточных вод к использованию на производстве или к спуску в водоёмы.

Водоотведение сточных вод осуществляется в р.Ольшанка двумя водовыпусками. Водовыпуск  (Ш500мм, Ш250м ) – сброс сточных вод  после очистных сооружений в р.Ольшанка на 22 км от устья, в жилой зоне территории города, расстояние от береговой линии водного объекта до оголовка водовыпуска -200м. без очистки после промывки.

Очистные сооружения канализации расположенные в северо-восточной части г.Ртищево, на расстоянии 1,5 км от жилой зоны. Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1967г. И представляют собой сооружения механической очистки с доочисткой на биопрудах. Проектная производительность канализационных очистных сооружений – 10 тыс. м3/сутки.

В состав канализационных очистных сооружений входят следующие сооружения:

- вертикальные отстойники (первичные 4 шт.; вторичные -4шт);

-осветлитель(контактный, 4-х секционный);

-биологические руды( 2шт);

-иловые площадки ( 3шт);

-сбросной самотечный коллектор (самотечный, длиной 3 км, 2 нитки).

- хлораторная со складом хлора.

Хлорирование сточных вод производится в сбросном коллекторе, для чего в колодец после прудов подается хлорная вода.

Канализационная сеть г. Ртищево предусматривает отвод хозяйственно-фекальных и производственных стоков от промышленных предприятий города.

Система сбора, очистки и отведения сточных вод обслуживает весь жилой фонд ЖКХ, и принимает стоки от предприятий и организаций города, больницы, бани, крупные котельные, учебные заведения, детские сады и т.д.

Система канализации, в основном, самотечная. Далее, при помощи перекачивающих канализационных насосных станции, сточные воды направляются на канализационные очистные сооружения.

Сложность городского рельефа предопределила начертания канализационной сети в плане.

В настоящее время протяженность канализационных сетей и коллекторов составляет 38,9 км

5.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения

Расчетные расходы

Расчет водоотведения муниципального образования город Ртищево принимались по (СНиП 2.04.03-85, п.2.1.).

Водоотведение муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию приводится в таблице № 5.2.1. и составляет для населения  17,7 тыс.мі/сут.

Расчет  водоотведения муниципального образования город Ртищево по существующему состоянию.

Таблица № 5.2.1.

| Наименова-ние | Количество на сущ. период 2012 г. чел. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| город Ртищево | 40961 | 300 *, при К=1,2 | 20%** | 14745960 | 2949192 | 17695152 |
| Итого: | 40961 | - | - | 14745960 | 2949192 | 17695152 |

*- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1),**- СНиП 2.04.02-84*(Табл. 1, примечание 4)

Водоотведение муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2024г.) приводится в таблице № 5.2.2. и составляет для населения  21,6 тыс.мі/сут.

Расчет  водоотведения муниципального образования город Ртищево на расчетный срок (2025г.).

Таблица № 5.2.2.

| Наименова-ние | Количество на планир. период 2032г. | Нормы водоотведения л/сут. | Водоотведение л/сут. | Общее Водоотведение, л/сут. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных | хоз-бытовых стоков | промыш-ленных |  |
| город Ртищево | 50000 | 300 *, при К=1,2 | 20%** | 18000000 | 3600000 | 21600000 |
| Итого: | 50000 | - | - | 18000000 | 3600000 | 21600000 |

5.3. Оценка воздействия сбросов сточных вод на окружающую среду

| Наименование загрязняющих веществ | МУП «Водозабор» |
| --- | --- |
|  | до очистки | после очистки |
| Взвешенные вещества | - | - |
| БПК | - | - |
| Нитраты | - | - |
| Нитриты | - | - |
| Сульфаты | - | - |
| Аммоний-ион | - | - |
| Нефтепродукты | - | - |
| Хлориды | - | - |
| Фосфаты | - | - |

В таблице  приведены данные по работе очистных сооружений хозяйственно-

бытовой канализации МУП «Водозабор» за 2013 год.

5.4.	Прогноз объема стоков на расчетный период

Расчетные расходы сточных вод, как и расходы воды, определены исходя из степени благоустройства жилой застройки и сохраняемого жилого фонда. При этом удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления.

Неучтенные расходы стоков и прочие расходы приняты в размере 5% от расхода воды на нужды населения.

Проектные расходы хозяйственно-бытовых стоков на расчетный срок строительства представлены в нижеследующей таблице. Расходы стоков от промышленных предприятий приняты по данным о существующем водоотведении с ростом на 10% на расчетный срок.

|  | Расчетный срок 2025 г |
| --- | --- |
|  | Среднесуточный рас- ход стоков, м3/сут. |  |
| Население 16,3 тыс. чел | 2320,5 |  |
| Прочие расходы 5% |  |  |
| Промышленные пред- Приятия | 1079,5 |  |
| ИТОГО: | 3742,3 |  |

5.5.	Предложения по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

Перспективная схема водоотведения учитывает развитие городского поселения, его первоочередную и перспективную застройки, исходя из увеличения степени благоустройства жилых зданий, развития производственных и жилых помещений.

Перспективная система водоотведения предусматривает дальнейшее строительство единой централизованной системы, в которую будут поступать хозяйственно-бытовые и промышленные стоки. На территории городского поселения предлагается реконструкция,

модернизация существующих очистных сооружений полной биологической очистки с доочисткой сточных вод и механическим обезвоживанием осадка, развитие и замена изношенных канализационных сетей, а также строительство компактных очистных сооружений биологической очистки малой производительности на площадках планируемой индивидуальной жилой застройки в населенных пунктах.

| Наименование мероприятия | Местонахождение объекта | Сроки реализации | Затраты на строительство млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| -реконструкция канализационных очистных сооружений. | Г.Ртищево | 2015-2017 гг. | 14,3 |

Состав и характеристика, а также местоположение производственных объектов системы водоотведения определяются на последующих стадиях проектирования. Площадки планируемых объектов канализации, располагаемые рядом, следует объединять в единые системы хозяйственно-бытовой канализации. Территория существующей и планируемой застройки может быть подключена к существующим и  реконструированным очистным сооружениям. Для обеспечения отвода и очистки бытовых стоков на территории городского поселения предусматриваются следующие мероприятия:

- замена изношенных самотечно-напорных канализационных сетей;

- строительство канализационных очистных сооружений полной биологической очистки с глубокой доочисткой стоков и механическим обезвоживанием осадка;

. - утилизация образующегося осадка на площадках канализационных очистных сооружений;

- подключение всей существующей и планируемой застройки к существующим или новым очистным сооружениям путем строительства самотечных сетей канализации.

5.6.	Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоотведения

В ходе эксплуатации  водоочистных сооружений образуются технологические сточные воды:  промывные воды скорых фильтров; после продувки отстойников и осветлителей; после  промывки отстойников,   осветлителей, после промывки сооружений реагентных хозяйств.

Сточные воды после очистки в очистных сооружениях сбрасываются в р.Ольшанка. Для уменьшения негативного воздействия на окружающую среду, в частности в водный объект.

Содержание остаточного активного хлора вблизи выпуска предполагает уничтожение значительной части микроорганизмов, необходимых для самоочищения водоема, т.о. в водном объекте изменяется состав воды, повышается потребность в кислороде, угнетаются процессы самоочищения, что приводит к ухудшению качества воды. Поэтому предлагается постоянный контроль за качеством сбрасываемых сточных вод.

В целях соблюдения действующего природоохранного законодательства для прекращения сброса неочищенных промывных вод в окружающую среду необходим внедрение новой технологии очистки сточных вод.

5.7.	Оценка потребности в капитальных вложениях на строительство и реконструкцию  объектов централизованных систем водоотведения

В соответствии с действующим законодательством в объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий настоящей программы включается весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий. К таким расходам относятся:

- проектно-изыскательские работы;

- строительно-монтажные работы;

- работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

- приобретение материалов и оборудования;

- пусконаладочные работы;

- расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок

строительства и т.п.);

- дополнительные налоговые платежи, возникающие от увеличения выручки в

связи с реализацией программы.

Таким образом, финансовые потребности включают в себя сметную стоимость реконструкции и строительства производственных объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения. Кроме того, финансовые потребности включают в себя добавочную стоимость, учитывающую инфляцию, налог на прибыль, необходимые суммы кредитов.

Сметная стоимость в текущих ценах – это стоимость мероприятия в ценах того года, в котором планируется его проведение, и складывается из всех затрат на строительство с учетом всех вышеперечисленных составляющих.

Сметная стоимость строительства и реконструкции объектов определена в ценах 2014 года. За основу принимаются сметы по имеющейся проектно-сметной документации

И сметы- аналоги мероприятий (объектов), аналогичным приведенным в схеме с учетом пересчитывающих коэффициентов.

Реализация мероприятий программы предполагается не только за счет средств  организации коммунального комплекса, полученных в виде платы за подключение, но и за счет средств внебюджетных источников (частные инвесторы, кредитные средства, личные средства граждан).

Плата за работы по присоединению внутриплощадочных или внутридомовых сетей  построенного (реконструированного) объекта капитального строительства в точке подключения к сетям инженерно-технического обеспечения (водоотведения) в состав платы за подключение не включается. Указанные работы могут осуществляться на основании отдельного договора, заключаемого организацией коммунального комплекса и обратившимися к ней лицами, либо в договоре по подключению должно быть определено, на какую из сторон возлагается обязанность по их выполнению.

5.8.	Целевые показатели  централизованных систем водоотведения и

ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы

В результате реализации настоящей программы по развитию систем водоотведения ожидается следующий эффект:

Экономический эффект:

- снижение затрат по текущему обслуживанию и капитальному ремонту систем водоотведения;

- снижение аварийности на канализационных сетях;

- снижение объема потерь воды;

- бесперебойная транспортировка стоков по линии канализационных сетей

Снижение удельного расхода электроэнергии (за счет внедрения современных технологий);

Социальный эффект:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоотведения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- обеспечение 100%-й очистки  подаваемой воды до требований санитарных норм;

Создание благоприятных условий для проживания населения;

Экологический эффект:

- улучшение качества воды;

- улучшение экологической обстановки на территории поселения путем внедрения современных технологий очистки сточных вод;

- снижение негативных воздействий на окружающую среду.

Реализация программы направлена на увеличение мощности по водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов города Ртищево  в необходимых объемах и необходимой точке присоединения на период 2015– 2025 г.г.

Верно: начальник отдела делопроизводства

администрации муниципального района				О.В. Руфимская